UDC

中国土木工程学会标准

P                                       T/CCES 1－202X

装配式多层混凝土墙板建筑技术规程

Technical specification for assembled multy-story buildings with concrete wall panel structure

（征求意见稿）

请将你们发现的有关专利的内容和支持性文件随意见一并返回。

202X–XX–XX 发布								   202X–XX–XX 实施

中国土木工程学会    发布

中国土木工程学会标准

装配式多层混凝土墙板建筑技术规程

Technical specification for assembled multy-story buildings with concrete wall panel structure

T/CCES 1－202X

批准单位：中国土木工程学会

施行日期：20XX年X月X日

202X  北  京

前  言

本规程是根据中国土木工程学会《关于发布<2019年中国土木工程学会标准立项计划>的通知》（土标委〔2019〕11号）的要求，由建研科技股份有限公司、中国建材国际工程集团有限公司会同有关单位编制完成。

在本规程编制过程中，编制组广泛调查研究和总结了装配式多层混凝土结构工程应用经验，参考了国内外有关标准，并在广泛征求意见基础上，对具体内容进行了反复讨论、协调和修改，最后经审查定稿。

本规程的主要技术内容是：总则，术语、符号和参考标准，材料，基本规定，建筑设计，结构设计，预制墙板制作、运输与堆放，施工安装，质量验收。

本文件的发布机构提请注意，声明符合本文件时，可能涉及2.0.4用于连接混凝土墙板的竖向承拉连接组件（专利号：ZL 2018 2 0870228.X）、2.0.5用于连接混凝土墙板的张紧绳索连接组件（专利号：ZL 2018 2 0870486.8）、2.0.6用于连接预制混凝土墙板的螺栓连接组件（专利号：ZL 2018 2 0870204.4）的相关专利的使用。

本文件的发布机构对于该专利的真实性、有效性和范围无任何立场。

该专利持有人已向本文件的发布机构保证，他愿意同任何申请人在合理且无歧视的条款和条件下，就专利授权许可进行谈判。该专利持有人的声明已在本文件的发布机构备案。相关信息可以通过以下联系方式获得：

专利持有人姓名：中国建材国际工程集团有限公司

地址：200063 上海市普陀区中山北路2000号中期大厦27层

请注意除上述专利外，本文件的某些内容仍可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规程由中国土木工程学会标准与出版工作委员会负责管理，由建研科技股份有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有修改意见或建议，请寄送建研科技股份有限公司（地址：北京市北三环东路30号；邮政编码：100013；电子邮箱：liran@cabrtech.com）。

本规程主编单位：建研科技股份有限公司

中国建材国际工程集团有限公司

本规程参编单位：XXXX

本规程主要起草人员：XXXX

本规程主要审查人员：XXXX

签              发：XXXX

目  次

1  总  则	1

2  术语、符号和参考标准	2

2.1  术  语	2

2.2  符  号	2

2.3  参考标准	3

3  材  料	5

3.1 混凝土、钢筋和钢材	5

3.2 连接材料	5

3.3 其它材料	7

4  基本规定	9

5  建筑设计	10

5.1 一般规定	10

5.2 外围护系统和内隔墙	10

5.3 设备及管线	13

6  结构设计	15

6.1  一般规定	15

6.2 结构分析	16

6.3 预制墙板设计	17

6.4 楼盖及楼梯	19

6.5 连接设计	21

7  预制墙板制作、运输与堆放	30

7.1 一般规定	30

7.2 制作准备	30

7.3 预制墙板制作	32

7.4 预制墙板检验	33

7.5 预制墙板运输	33

8  施工安装	35

8.1 一般规定	35

8.2 安装与连接	35

9  质量验收	38

本规程用词说明	39

条文说明……………………………………………………………………………….40

Contents

1  General provisions	1

2  Terms, symbols and reference standards	2

2.1  Terms	2

2.2  Symbols	2

2.3  Reference standards	3

3  Materials and products	5

3.1  Concrete and steel	5

3.2  Connection material	5

3.3  Others	7

4  Basic Requirements	9

5  Architectural design	10

5.1  General requirements	10

5.2  Exterior envelopment and partitions system	10

5.3  Equipment and pipeline	13

6  Structural design	15

6.1  General requirements	15

6.2  Structural analysis	16

6.3  Precast wall panel design	17

6.4  Slab and stair design	19

6.5  Connection design	21

7  Manufacturing and transportation	30

7.1  General requirements	30

7.2  Production preparation	30

7.3  Manufacture	32

7.4  Quality Inspecting	33

7.5  Transportation And Storage	33

8  Construction	35

8.1  General requirements	35

8.2  Installation and connecting	35

9  Quality acceptance	38

Explanation for wording in the specification	39

Explanation of provisions …………………………..………………………………….40

# 1  总  则

### 为在装配式多层混凝土墙板建筑的设计、施工及验收中，贯彻执行国家的技术经济政策，做到功能适用、技术先进、经济合理、保证质量，体现装配式多层混凝土墙板建筑的环境效益、社会效益和经济效益，制定本规程。

### 本标准适用于抗震设防烈度为8度及8度以下地区、抗震设防类别为丙类的装配式多层混凝土墙板建筑的设计、生产运输、施工安装和质量验收。

### 装配式多层混凝土墙板建筑的设计、生产运输、施工安装、质量验收除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  术语、符号和参考标准

## 2.1  术  语

### 装配式多层混凝土墙板建筑assembled multi-story building with concrete wall panel structure

结构系统采用多层墙板结构的多层建筑，简称多层墙板建筑。

### 装配式多层混凝土墙板结构precast multi-story concrete wall panel structure

全部或部分墙体采用预制混凝土墙板的装配式多层混凝土结构，简称多层墙板结构。

### 预制混凝土墙板precast concrete wall panel

墙板结构中竖向结构构件，简称预制墙板。

### 精轧螺纹钢筋组件连接

预制墙板内构造柱纵向受力钢筋在上下墙板间或墙板与基础间，通过精轧螺纹钢筋组件进行连接的一种连接方式。

### 钢丝绳拉结组件连接

预制墙板间竖向接缝设置混凝土后浇带，并通过钢丝绳拉结组件进行连接的一种连接方式。

### 螺栓组件连接

预制墙板间竖向接缝通过螺栓组件进行连接的一种连接方式。

### 水平钢筋锚环灌浆连接

预制墙板间竖向接缝设置灌浆后浇带，并通过钢筋锚环、节点后插纵筋进行连接的一种连接方式。

## 2.2  符  号

### 材料性能

| fc | ——混凝土强度设计值； |
| --- | --- |
| fy | ——钢材屈服强度设计值。 |

### 作用和作用效应

| M | ——弯矩设计值； |
| --- | --- |
| N | ——轴向力设计值； |
| T | ——扭矩设计值； |
| V | ——剪力设计值； |
| VuE | ——水平接缝受剪承载力设计值； |
| VuEk | ——水平接缝受剪承载力标准值。 |

### 几何参数

| d | ——钢筋直径； |
| --- | --- |
| tw | ——预制墙板厚度； |
| As | ——钢筋截面积； |
| H0 | ——预制墙板高度。 |

## 2.3  参考标准

- 《混凝土结构设计规范》GB 50010

- 《建筑抗震设计规范》GB 50011

- 《钢结构设计标准》GB 50017

- 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080

- 《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB/T 50448

- 《钢结构焊接规范》GB 50661

- 《混凝土结构工程施工规范》GB 50666

- 《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231

- 《建筑钢结构防火技术规范》GB 51249

- 《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T 2419

- 《耐候结构钢》GB/T 4171

- 《紧固件 电镀层》GB/T 5267.1

- 《紧固件 非电解锌片涂层》GB/T 5267.2

- 《紧固件 热浸镀锌层》GB/T 5267.3

- 《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077

- 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624

- 《金属覆盖层  钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》GB/T 13912

- 《预应力混凝土空心板》GB/T 14040

- 《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T 14370

- 《水泥胶砂强度试验》GB/T 17671

- 《高分子防水材料 第2部分 止水带》GB18173.2

- 《预应力混凝土用螺纹钢筋》GB/T 20065

- 《钢丝绳通用技术条件》GB/T 20118

- 《建筑用阻燃密封胶》GB/T 24267

- 《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1

- 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3

- 《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T 235

- 《建筑钢结构防腐蚀技术规程》JGJ/T 251

- 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70

- 《混凝土建筑接缝用密封胶》JCT 881

# 3  材  料

## 3.1 混凝土、钢筋和钢材

### 混凝土、钢筋和钢材的力学性能指标和耐久性要求等应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010、《钢结构设计标准》GB 50017和现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1的相关规定。

### 预制墙板的混凝土强度等级不宜低于C30；连接节点处后浇混凝土强度等级不应低于被连接预制墙板的混凝土强度等级。

### 预制墙板的吊环应采用HPB300钢筋或Q235B圆钢。吊装用内埋式螺母或吊杆的材料应符合国家现行相关标准。

## 3.2 连接材料

### 预制墙板竖向接缝封堵用灌浆料、钢筋盲孔灌浆连接用灌浆料的性能要求应符合表3.2.1的规定。

表3.2.1 接缝的灌浆料性能要求

| 项目 | 性能指标 | 试验方法标准 |
| --- | --- | --- |
| 泌水率（%） | 0 | 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080 |
| 胶砂流动度（mm） | 初始值 | ≥200 | 《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB/T 50448 |
|  | 30min保留值 | ≥150 |  |
| 竖向膨胀率（%） | 3h | ≥0.02 | 《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB/T 50448 |
|  | 24h与3h的膨胀率之差 | 0.02~0.5 |  |
| 抗压强度（MPa） | 1d | ≥35 | 《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB/T 50448 |
|  | 3d | ≥55 |  |
|  | 28d | ≥80 |  |
| 氯离子含量（%） | ≤0.06 | 《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077 |

### 预制墙板水平接缝采用坐浆时，坐浆料的性能要求应符合表3.2.2的规定。

表3.2.2 坐浆料性能要求

| 项目 | 性能指标 | 试验方法标准 |
| --- | --- | --- |
| 泌水率（%） | 0 | 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080 |
| 胶砂流动度（mm） | 初始值 | ≥150 | 《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T 2419 |
|  | 30min保留值 | ≥140 |  |
| 初凝时间 | ≥2h | 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70 |
| 抗压强度（MPa） | 1d | ≥30 | 《水泥胶砂强度试验》GB/T 17671 |
|  | 3d | ≥40 |  |
|  | 28d | ≥50 |  |
| 氯离子含量（%） | ≤0.06 | 《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077 |

### 钢丝绳拉结组件中的钢丝绳应符合现行国家标准《钢丝绳通用技术条件》GB/T 20118的规定，并应符合下列规定：

1  钢丝绳应选用圆股、圆形、钢芯钢丝绳；

2  钢丝绳类别宜选用6×19类、6×36类、8×19类或8×36类；

3  钢丝绳捻向应为右交互捻或右同向捻；

4  钢丝绳级别宜选择1570级、1770级、1960级；

5  钢丝绳的表面状态宜为B级镀锌，且不得有油；

6  钢丝绳公称直径不宜小于10mm；

7  钢丝绳受拉承载力设计值Fw应按表3.2.3采用。

表3.2.3 钢丝绳受拉承载力设计值Fw(kN)

| 钢丝绳类别 | 钢丝绳芯 | 公称直径D(mm) | 钢丝绳级别R0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1570 | 1770 | 1960 |
| 6×19 6×36 | IWRC | 8 | 25.6 | 28.8 | 31.9 |
|  |  | 9 | 32.3 | 36.5 | 40.4 |
|  |  | 10 | 39.9 | 45.0 | 49.8 |
|  |  | 11 | 48.3 | 54.5 | 60.3 |
|  |  | 12 | 57.5 | 64.8 | 71.8 |
|  |  | 13 | 67.5 | 76.1 | 84.2 |
|  |  | 14 | 78.2 | 88.2 | 97.7 |
| 8×19 8×36 | IWRC | 8 | 24.8 | 28.0 | 31.0 |
|  |  | 9 | 31.4 | 35.4 | 39.2 |
|  |  | 10 | 38.8 | 43.7 | 48.4 |
|  |  | 11 | 46.9 | 52.9 | 58.6 |
|  |  | 12 | 55.9 | 63.0 | 69.8 |
|  |  | 13 | 65.6 | 73.9 | 81.9 |
|  |  | 14 | 76.1 | 85.7 | 94.9 |

### 螺栓连接组件宜采用优质碳素结构钢、合金结构钢、低合金高强度结构钢等材料，并应镀锌处理，镀锌层厚度不应低于40μm，并应符合本规程第3.3.5条第2款的规定。伸缩调节螺栓、连接螺杆的机械性能等级不宜低于8.8级。

### 接缝节点用精轧螺纹钢筋材料性能应符合现行国家标准《预应力混凝土用螺纹钢筋》GB/T 20065的相关规定；精轧螺母材料性能应符合现行国家标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T 14370的相关规定。

## 3.3 其它材料

### 外墙板接缝处的密封材料应符合下列规定：

1  密封材料应与混凝土具有相容性，以及规定的抗剪切和伸缩变形能力；密封材料尚应具有防霉、防水、防火、耐候等性能；

2  外墙接缝用建筑密封胶宜采用硅烷改性聚醚密封胶，内墙接缝用建筑密封胶宜采用聚氨酯建筑密封胶，材料性能应符合现行行业标准《混凝土建筑接缝用密封胶》JCT 881的规定；当对建筑密封胶有阻燃要求时，其阻燃性能应为FV-0级，并应符合现行国家标准《建筑用阻燃密封胶》GB/T 24267的相关要求。

3  夹心外墙板接缝处填充用保温材料的燃烧性能应满足现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624中A级的要求。

### 接缝用橡胶密封条宜采用三元乙丙橡胶条，其材料性能应满足现行国家标准《高分子防水材料 第2部分 止水带》GB18173.2的要求；当橡胶密封条可更换时，其耐久性年限不宜低于25年，不可更换时，耐久性年限不宜低于50年。

### 夹心外墙板中的保温材料，其导热系数不宜大于0.040 W/(m·K)，体积比吸水率不宜大于0.3%，燃烧性能不应低于现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624中B2级的要求。

### 外墙接缝处外覆防水宜选用防水涂料或防水透气膜，防水材料应和基材相容，并应符合现行行业标准《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T 235的规定。

### 裸露的钢部件应进行可靠的防腐处理和防火处理，并应符合下列规定：

1  当采用耐候钢时，应符合现行国家标准《耐候结构钢》GB/T 4171的规定；

2  当采用镀锌钢件时，应符合现行国家标准《金属覆盖层  钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》GB/T 13912、《紧固件 电镀层》GB/T 5267.1、《紧固件 非电解锌片涂层》GB/T 5267.2、《紧固件 热浸镀锌层》GB/T 5267.3的规定；

3  当采用防腐涂层时，应符合现行行业标准《建筑钢结构防腐蚀技术规程》JGJ/T 251的规定；

4  防火处理应符合现行国家标准《建筑钢结构防火技术规范》GB 51249的规定；

5  防腐及防火措施的使用年限宜与主体结构相同；当低于主体结构使用年限时，设计文件中应明确其检修要求。

### 采用无国家现行标准的专用产品时，产品应有企业标准及使用说明文件。

# 4  基本规定

### 多层墙板不宜采用不规则的建筑形体，不应采用特别不规则的建筑形体。

### 多层墙板建筑最大适用高度和对应的最大层数应符合表4.0.2的规定，并应符合下列规定：

1  当预制墙板外墙转角竖向接缝采用螺栓连接时，抗震设防烈度为6度、7度的房屋高度不应大于15m，住宅建筑不应多于5层、公共建筑不应多于4层，抗震设防烈度为8度的房屋高度不应大于12m，住宅建筑不应多于4层、公共建筑不应多于3层；

2  当采用全预制楼盖时，抗震设防烈度为6度、7度的结构高度不应大于12m，层数不应多于3层；抗震设防烈度为8度的结构高度不应大于9m，层数不应多于2层。

表4.0.2 多层墙板建筑最大适用高度和最大层数

| 建筑类型 | 抗震设防烈度 |
| --- | --- |
|  | 6 | 7度 | 8度（0.2g） | 8度（0.3g） |
|  | 高度（m） | 层数 | 高度（m） | 层数 | 高度（m） | 层数 | 高度（m） | 层数 |
| 居住建筑 | 27 | 9 | 24 | 8 | 21 | 7 | 18 | 6 |
| 公共建筑 | 24 | 6 | 24 | 6 | 21 | 5 | 18 | 4 |

### 多层墙板结构的最大高宽比宜符合表4.0.3的规定。

表4.0.3 多层墙板结构适用的最大高宽比

| 抗震设防烈度 | 6度 | 7度 | 8度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大高宽比 | 3.5 | 3.0 | 2.5 |

# 5  建筑设计

## 5.1 一般规定

### 建筑设计应符合现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231的相关规定。

### 建筑设计应采用集成设计的方法，实现建筑功能完整、性能优良。

### 建筑设计应符合下列规定：

1  应采用模块及模块组合的设计方法，遵循少规格、多组合的原则；

2  建筑平面宜简单、规则，承重构件布置应上、下对齐贯通；

3  建筑立面设计宜规则、简洁。

### 建筑门窗洞口的设置应符合下列要求：

1  平面布置宜均匀，立面布置宜上下对齐；

2  洞口边缘距预制墙板端部的距离应能满足连接要求，且不宜小于400；

3  内墙洞口边缘与外墙的距离不宜小于600mm。

### 厨房、卫生间等模块内给排水管线应进行集中设置，遵循模块上下对位、相邻布置、靠近管井等设计原则，并宜优先采用集成式厨房、集成式卫生间的模块组合设计。

### 建筑防雷设计应结合多层墙板结构的特点，宜利用后浇段内的钢筋作为防雷引下线；建筑外立面外露金属件应与防雷系统可靠电气连接。

## 5.2 外围护系统和内隔墙

### 外墙宜采用预制墙板；外墙接缝应采用可靠构造措施，满足防火、防水、热工、隔声、安全、耐久和防护等性能要求。

### 外墙保温系统宜采用预制夹心保温外墙板，也可采用外墙外保温做法或外墙内保温做法，并应符合以下规定：

1  当采用预制夹心保温外墙板时，保温层应连续设置，穿透保温材料处应有适当措施防止形成热桥（图5.2.2-1）；

2  当采用外墙外保温做法时（图5.2.2-2），相邻预制墙板连接处应保持保温层的连续性和密闭性；

3  当采用外墙内保温做法时（图5.2.2-3），应在热桥等特殊部位采取保温措施以防止内表面结露。

（a）钢丝绳套拉结组件连接竖缝构造示意     （b）螺栓组件连接竖缝构造示意

图5.2.2-1 预制夹心保温外墙板构造示意

1—预制墙板；2—外叶板；3—保温层；4—竖向接缝；5—密封胶；6—密封胶背衬材料；7—A级保温材料；8—导水空腔；9—橡胶密封条

（a）钢丝绳套拉结组件连接      （b）螺栓组件连接

图5.2.2-2 外墙外保温构造示意

1—预制墙板；2—竖向接缝；3—保温层；4—饰面层；5—密封胶；6—密封胶背衬材料；7—A级保温材料；8—橡胶密封条

（a）钢丝绳套拉结组件连接      （b）螺栓组件连接

图5.2.2-3 外墙内保温构造示意

1—预制墙板；2—竖向接缝；3—保温层；4—饰面层；5—密封胶；6—密封胶背衬材料；7—A级保温材料；8—橡胶密封条

### 当建筑外墙采用预制夹心保温墙板时，外墙板接缝应采用材料防水、构造防水和结构防水相结合的做法，并应符合下列规定：

1  外叶板水平接缝宜采用外低内高企口缝（图5.2.3a）；

2  建筑立面不宜布置形成倒T形接缝，外叶板竖向通缝应沿全高设置导水空腔，并每隔2~3层设置导水管（图5.2.3b）；

3  竖向接缝采用螺栓组件连接时，竖缝内侧应密封。

（a）企口构造示意             （b）导水空腔构造示意

图5.2.3 预制夹心保温墙板外墙板防水构造示意

1—内叶板；2—外叶板；3—夹心保温层；4—楼盖；5—密封胶；6—密封胶背衬材料；7—A级保温材料；8—导水管；9—排水空腔；10—橡胶密封条

### 当建筑外墙采用外墙内（或外）保温做法时，预制外墙板接缝应采用材料防水、构造防水和结构防水相结合的做法，并应符合下列规定：

1  应在水平接缝处设置附加防水层，附加防水层应覆盖楼板上、下两侧不小于150mm高度范围（图5.2.4a）；

2  当竖向接缝采用钢丝绳拉结组件连接时，应在竖向接缝处设置附加防水层，附加防水层应覆盖竖向接缝两侧不小于150mm范围（图5.2.4b）；

3  当竖向接缝采用螺栓组件连接时，应在预制墙板底部设置导水管（图5.2.4c），导水管距离水平接缝不小于100mm，并沿竖向接缝设置导水空腔；竖向接缝内、外侧应采用密封胶密封。

（a）水平接缝防水构造示意

（b）竖向接缝防水构造示意

（c）螺栓组件连接导水管设置构造示意

图5.2.4 非夹心保温墙板外墙板构造示意

1—预制墙板；2—竖向接缝；3—附加外墙防水层；4—密封胶；5—密封胶背衬材料；6—橡胶密封条；7—排水空腔；8—导水管；9—楼盖

### 预制外墙板的接缝跨越防火分区时，接缝内侧应采用防火封堵材料进行密封；竖向接缝的层间连续密封长度不应小于1.2m，设置自动喷水灭火系统时不应小于0.8m。

### 预制内墙板竖向接缝采用螺栓组件连接时，应符合下列规定：

1  当内饰面采用弹性材料时，墙板接缝处可连续铺设；

2  当内饰面采用非弹性材料时，内饰面应在墙板接缝处断开，并填充弹性密封材料。

### 非承重内隔墙宜采用非砌筑墙体。

### 屋面女儿墙宜采用预制构件，内侧在要求的泛水高度处设凹槽或挑檐等防水材料的收头构造。

## 5.3 设备及管线

### 设备管线应进行综合设计，减少平面交叉；竖向管线宜集中布置，并应满足维修更换的要求。

### 电气应采用集成设计，低压配电系统的主干线宜在公共区域的电气竖井内设置；预留、预埋部品应符合隔声及防火的相关规定。

### 墙板内电气管线布置应保持安全间距。

### 建筑给排水设计时宜采用同层排水设计，并应结合房间净高、楼板跨度、设备管线等因素确定降板方案。

### 敷设在吊顶或楼地面架空层内的给水排水设备管线应采取防腐蚀、隔声减噪和防结露等措施。

### 建筑内供暖、通风和空调、新风系统等管道宜敷设在吊顶等架空层内；室外排气口应采取避风、防雨、防止污染等措施。

### 室内供暖系统采用低温地板辐射供暖时，宜采用干法施工。室内供暖系统采用散热器供暖时，安装散热器的墙板构件应满足设备承重要求。管道预埋或与结构的连接应采用绝热支架。

# 6  结构设计

## 6.1  一般规定

### 多层墙板结构、构件和连接节点应受力明确、构造可靠，并应满足承载力、延性和耐久性等要求。

### 多层墙板结构的伸缩缝、沉降缝、抗震缝的设置应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010、《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定。

### 多层墙板结构中，水平接缝宜采用精轧螺纹钢筋组件与盲孔灌浆组合连接方式。

### 多层墙板结构中，竖向接缝宜采用钢丝绳组件或螺栓组件连接，也可采用钢筋锚环连接。钢筋锚环连接应符合现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231的相关要求。

### 多层墙板结构的抗震等级，抗震设防烈度为8度时应取为三级，抗震设防烈度为6、7度时应取为四级。

### 多层墙板结构布置应符合下列规定：

1  预制墙板布置宜均匀、对称，沿平面宜对齐，沿竖向应上下连续；应采用纵、横墙共同承重；

2  不宜采用不规则的结构，不应采用特别不规则的结构；

3  预制墙板最大间距宜符合表6.1.6的规定；

4  层高不宜大于4.5m。

表6.1.6 墙板最大间距（m）

| 楼、屋盖类别 | 抗震设防烈度 |
| --- | --- |
|  | 6度 | 7度 | 8度 |
| 现浇或叠合楼、屋盖 | 15 | 15 | 11 |
| 全预制楼、屋盖 | 11 | 11 | 9 |

### 预制构件与后浇混凝土、灌浆料、坐浆材料的结合面应设置粗糙面，并应符合现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1的规定；

### 采用钢连接件时，连接件、焊缝、螺栓或铆钉等紧固件在不同设计状况下的承载力验算应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017和《钢结构焊接规范》GB 50661的有关规定。

## 6.2 结构分析

### 多层墙板结构应进行非地震作用及多遇地震作用下的构件及接缝承载力验算和结构层间变形验算，可采用弹性分析方法进行正常使用极限状态和承载能力极限状态作用效应的分析。

### 当结构体型不满足本规程第4.0.1条及第4.0.3条的要求或采用不规则的结构布置时，多层墙板结构应进行罕遇地震作用下的弹塑性变形验算，弹塑性层间位移角应符合本规程第6.2.10条的有关规定。

### 多层墙板结构在设防烈度地震及预估的罕遇地震作用下的内力及变形，可根据抗震性能目标及结构实际受力状态，采用弹性分析方法或弹塑性分析方法。

### 在进行结构弹性分析时，对于现浇楼盖和叠合楼盖，可假定楼盖在其自身平面内为无限刚性；对于全预制楼盖，应按照实际构造方式采用弹性楼盖或刚性楼盖假定。

### 在进行结构多遇地震作用下的内力及变形分析时，结构的阻尼比可按下列规定采用：

1  当抗侧力构件之间采用钢丝绳拉结组件连接或钢筋锚环连接节点时，可取5%；

2  当抗侧力构件之间采用螺栓组件连接节点时，可取3%~4%。

### 多层墙板结构竖向接缝采用钢丝绳拉结组件连接时，且构造符合本规程第6.5.6条、第6.5.7条的规定时，结构的整体分析可采用下列假定：

1  结构在多遇地震、设防烈度地震作用下，内力及变形计算可采用弹性方法，并视由竖向接缝连接的多块预制墙板为无接缝的整体墙板；

2  结构在进行罕遇地震下的弹塑性变形分析时，宜沿竖向接缝将墙板划分为独立的计算单元。

### 墙板之间竖向接缝采用螺栓组件连接时，结构分析模型宜沿竖向接缝将墙板划分为独立的计算单元，也可包含竖向接缝的连接节点，接缝连接节点的受力特性可根据试验或分析确定。

### 当墙板之间水平接缝满足本规程规定的承载力及构造要求时，结构整体分析时可忽略水平接缝的影响。

### 在风荷载或多遇地震作用下，按弹性方法计算层间最大水平位移Δue与层高h之比不应大于1/1200。

### 在罕遇地震作用下，结构薄弱层（部位）弹塑性层间位移Δup与层高h之比不应大于1/120。

## 6.3 预制墙板设计

### 预制墙板的厚度不宜小于140mm，且不宜小于层高和无支撑高度的1/25，并应符合下列规定：

1  无端柱、翼墙或墙板端部竖缝采用螺栓组件连接时，不宜小于层高和无支撑高度的1/20；

2  墙板无支撑长度不小于层高2倍或无支撑高度的2倍时，不宜小于层高和无支撑高度的1/20；

3  高度不大于10m且不超过3层的墙板结构，墙板厚度不应小于120mm。

### 预制墙板水平和竖向分布钢筋的配置应符合下列规定：

1  墙板厚度不小于140mm时，应配置双排双向分布钢筋网；

2  分布钢筋直径不应小于6mm，且不宜大于墙板厚度的1/10；

3  分布钢筋间距不应大于300mm；

4  最小配筋率不应小于0.15%；

5  预制墙板分布钢筋应伸至墙板边缘，并设135°弯钩，弯钩平直段长度不应小于10倍钢筋直径。

### 预制墙板在重力荷载代表值下的设计轴压比应符合下列规定：

1  三级抗震等级时，轴压比不应大于0.25，四级抗震等级时不应大于0.30；

2  计算轴压比时，墙体混凝土强度等级超过C40时，按C40计算。

### 预制墙板内，应在水平或竖向尺寸大于1200mm的洞边设置构造柱（图6.3.4），并应符合下列要求：

1  构造柱截面高度不宜小于墙厚且不宜小于200mm；

2  构造柱配筋要求应符合表6.3.4的规定。

表6.3.4 洞边构造柱配筋要求

| 抗震等级 | 底层 | 其他层 |
| --- | --- | --- |
|  | 纵筋 | 箍筋 | 纵筋 | 箍筋 |
|  | 纵筋最小量 | 最小直径 （mm） | 最大间距（mm） | 纵筋最小量 | 最小直径 （mm） | 最大间距（mm） |
|  |  |  | 加密区 | 非加密区 |  |  | 加密区 | 非加密区 |
| 三级 | 4ϕ12 | 6 | 75 | 150 | 4ϕ10 | 6 | 100 | 200 |
| 四级 | 4ϕ12 | 6 | 100 | 200 | 4ϕ10 | 6 | 100 | 200 |

图6.3.4 构造柱示意

1—预制墙板；2—构造柱；3—洞口

### 当竖向接缝采用钢丝绳拉结组件、螺栓组件连接时，应在预制墙板端部设置构造柱，构造柱内应配置受力纵筋，并应符合下列规定：

1  构造柱截面高度不宜小于墙厚且不宜小于200mm；

2  受力纵筋配筋量应满足承载力设计要求；箍筋应采用封闭箍，且应在构造柱顶部、底部2tw范围内加密，且加密区高度不应小于350mm；纵筋和箍筋的配置尚应符合表6.3.4的要求；

3  螺栓组件连接节点上、下各200mm且不小于tw范围，构造柱内应设置不少于6道箍筋（图6.3.5）。

图6.3.5 螺栓组件节点加密区示意

1—预制墙板；2—螺栓组件；3—操作手孔；4—节点区加密箍筋

### 预制墙板的截面承载力设计应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定。

### 预制墙板除应符合本规程规定外，其构造尚应符合现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1关于预制剪力墙构件的相关规定。

### 预制墙板应进行平面外稳定验算，并应符合现行行业标准《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3的规定。

## 6.4 楼盖及楼梯

### 多层墙板结构的楼板可采用叠合板或全预制板，屋盖宜采用叠合板，并应符合下列规定：

1  当房屋层数大于3层时，屋面、楼面宜采用预制叠合楼盖；

2  当竖向接缝采用螺栓组件连接时，应采用现浇或叠合楼板。

### 当楼板采用叠合板时，应符合现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1的相关规定。

### 当全预制楼板采用预应力空心板时，应符合下列规定：

1  预应力空心板应符合现行国家标准《预应力混凝土空心板》GB/T 14040

的相关规定；

2  预制板在支座上的搁置长度lp不应小于50mm和L/120的较大值，L为预制板计算跨度；

3  板端支座处，应沿板跨方向在板缝内或预制板的空心孔内布置支座钢筋，支座钢筋在板缝或孔内的长度不小于锚固长度及1000mm的较大值，板缝或空心孔应与后浇圈梁或后浇带浇筑成为整体；支座钢筋直径不应小于10mm，间距不应大于600mm；支座钢筋的总强度不应小于板内下部钢筋的总强度。墙板顶设置后浇带时，应在对应于支座钢筋的位置设置加强筋；中间支座处两侧支座钢筋应贯通（图6.4.3a），边支座处支座钢筋应在支座内可靠锚固（图6.4.3b）；

4  相邻预制板之间宜设置连接节点，并应根据连接节点构造采用适宜的假定进行板的内力及变形计算。

（a）中间支座构造                           （b）边支座构造

图6.4.3 预制空心板支座构造示意

1—预制空心板；2—支座墙；3—支座钢筋；4—加强筋；5—后浇带

### 当全预制楼板采用普通钢筋混凝土板时，应符合下列规定：

1  楼板构造要求及截面承载力、挠度、裂缝宽度计算应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的相关规定；

2  预制板在预制墙板上的搁置长度lp不应小于50mm和L/120的较大值，L为预制板计算跨度；

3  支座处预制板端应与支座可靠连接，并应根据连接节点构造采用固接或者铰接的假定进行板的内力及变形计算；

4  相邻预制板之间宜设置连接节点，并应根据连接节点构造采用适宜的假定进行板的内力及变形计算。

### 采用现浇或叠合楼、屋盖的多层墙板结构，应在屋面位置预制墙板顶部设置封闭的后浇钢筋混凝土圈梁，并应在各层楼面位置预制墙板顶部设置连续的水平后浇带。后浇圈梁、后浇带应符合下列规定：

1  后浇圈梁高度不宜小于墙厚，配置的纵向钢筋不应少于4ϕ12，箍筋间距不应大于200mm，且直径不应小于8mm；

2  后浇带高度不宜小于板厚，其内配置不少于2根连续纵向钢筋，其直径不宜小于12mm。

### 采用全预制楼、屋盖的多层墙板结构，抗震等级为四级时，应在屋面位置预制墙板顶部设置封闭的后浇圈梁，并应在各层楼面位置预制墙板顶部设置连续的水平后浇带；抗震等级为三级时，应在各层楼、屋面位置预制墙板顶部设置后浇圈梁。后浇圈梁、后浇带应符合本规程第6.4.5条的规定。

### 预制楼梯与支承构件之间宜采用简支连接，并应符合现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1的有关规定。

### 空调板、阳台板可采用预制构件或预制叠合构件。当采用预制构件时，负弯矩钢筋的内伸长度应根据计算确定，并应与主体结构可靠锚固。

## 6.5 连接设计

### 多层墙板结构水平接缝宜设置在楼面标高处，并应符合下列规定：

1  接缝高度宜为20mm，接缝应采用灌浆或坐浆料填实；

2  接缝处应设置连接节点，除构造柱位置外的连接节点宜采用单根钢筋盲孔灌浆连接，连接钢筋在墙板内的锚固长度不应小于15d，锚固区域内水平分布钢筋不少于2道；连接节点间距不应大于1m；

3  对应于预制墙板中构造柱的位置应设置连接节点，可采用精轧螺纹钢筋组件连接，也可在构造柱中心位置设置单根连接钢筋，并采用套筒灌浆连接，连接钢筋宜在墙板内贯通；精轧螺纹钢筋组件受拉承载力设计值不应低于构造柱内纵筋的受拉承载力设计值的1.15倍。

### 连接节点采用精轧螺纹钢筋组件连接（图6.5.2）时，应在下层预制墙板顶部设置竖向连接精轧螺纹钢筋，上层墙板底部对应位置预埋连接件并设置手孔，精轧螺纹钢筋插入手孔进行连接，并应符合下列规定：

1  精轧螺纹钢筋组件中纵筋连接件宜作为手孔模板，手孔尺寸应满足安装螺纹钢筋的操作空间要求，宽度不应小于100mm。

2  手孔边缘距离墙板侧边缘不应小于50mm，不宜大于60mm；手孔下边缘最低点距离墙板底边缘不宜小于60mm，手孔上边缘最高点距离墙板顶边缘不宜小于60mm。

3  纵筋连接件上、下端第一道箍筋距离纵筋连接件上、下边缘不应大于30mm。

4  纵筋连接件平直段应与构造柱内纵筋连续满焊连接，焊缝质量等级为三级。当焊缝长度lw不小于11d时可在内侧单面焊，当焊缝长度lw小于11d时应双面焊，且焊缝长度lw不应小于6d。

5  完成安装后手孔应采用细石混凝土填实；螺纹钢筋插入孔内不得灌浆。

图6.5.2 精轧螺纹钢筋连接节点构造示意

1—预制墙板；2—构造柱；3—楼板；4—精轧螺纹钢筋组件；5—精轧螺纹钢筋插入孔；6—精轧螺纹钢筋组件与构造柱纵筋焊缝；7—构造柱纵筋

### 精轧螺纹钢筋组件中，应对垫板、纵筋连接件与钢筋的焊缝进行验算，验算结果应满足下列要求：

1  垫板的厚度应满足下列公式的计算要求，且不应小于10mm；

（6.5.3-1）

σsd≤0.8fyd                       （6.5.3-2）

式中：ns——螺母外边缘与垫板外边缘的距离；

| ts | —— | 垫板的厚度； |
| --- | --- | --- |
| Es | —— | 钢材弹性模量； |
| Ad | —— | 承压面面积； |
| Fs | —— | 作用在垫板上的压力，取Fs=fyAs； |
| σsd | —— | 垫板的弯曲应力； |
| fyd | —— | 垫板钢材的屈服强度。 |

2  纵筋连接件与构造柱钢筋的焊缝强度应满足下列要求：

（6.5.3-3）

式中：fyf——精轧螺纹钢筋屈服强度；

| Asf | —— | 精轧螺纹钢筋截面积； |
| --- | --- | --- |
| hf | —— | 焊缝有效高度（图6.5.3），并应符合表6.5.3-1的规定； |
| lw | —— | 焊缝长度； |
|  | —— | 角焊缝强度设计值。 |

图6.5.3 钢筋连接件焊接示意

1—纵筋连接件；2—构造柱纵筋；3—焊缝

表6.5.3-1 焊缝有效高度hf最小值（mm）

| 钢筋直径 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焊缝有效高度hf | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |

3  当精轧螺纹钢筋的设计预拉力为25kN时，精轧螺纹钢筋组件施工扭矩T可按表6.5.3-2采用。

表6.5.3-2 精轧螺纹钢筋组件施工扭矩T（Nm）

| 精轧螺母规格 | ΦT18 | ΦT25 |
| --- | --- | --- |
| 施工扭矩 | 105~125 | 145~175 |

### 多层墙板结构水平接缝正截面承载力可按以下方法进行计算：

1  由仅考虑受拉区构造柱对应位置的连接钢筋承受拉力，按《混凝土结构设计规范》GB 50010计算水平接缝的正截面承载力；

2  当竖向接缝采用钢丝绳拉结组件连接时，且在非地震荷载、多遇地震、设防烈度地震作用下，应以尺寸不小于1200mm的洞口为边界划分计算墙板（图6.5.4-1）；

3  在罕遇地震作用下或当竖向接缝采用螺栓组件连接时，应同时以竖向接缝和尺寸不小于1200mm的洞口为边界划分墙板（图6.5.4-2）。

图6.5.4-1 非地震荷载、多遇地震、设防烈度地震作用下计算墙板划分示意

1—构造柱；2—竖向接缝；3—盲孔灌浆连接；4—精轧螺纹钢筋组件连接

图6.5.4-2 罕遇地震下或竖向接缝螺栓连接计算墙板划分示意

1—构造柱；2—竖向接缝；3—盲孔灌浆连接；4—精轧螺纹钢筋组件连接

### 多遇地震作用下多层墙板结构水平接缝受剪承载力设计值应按式（6.5.5-1）计算，设防烈度地震作用下多层墙板结构水平接缝受剪承载力应按式（6.5.5-2）计算；计算墙板的划分应满足本规程第6.5.4条第2款、第3款的要求，且受剪钢筋截面积仅计入盲孔灌浆连接钢筋的截面积。窗下墙的连接节点钢筋面积可计入相邻墙肢水平接缝的受剪承载力计算。

VuE=0.6∑fyAsd+0.6N                    （6.5.5-1）

VuEk=0.6∑fykAsd+0.6Nk                    （6.5.5-2）

式中：VuE、VuEk——水平接缝受剪承载力设计值、受剪承载力标准值；

| fy、fyk | —— | 连接钢筋强度设计值、强度标准值； |
| --- | --- | --- |
| Asd | —— | 受剪钢筋截面积； |
| N、Nk | —— | 墙肢轴压荷载设计值、轴压荷载标准值。 |

### 竖向接缝采用钢丝绳拉结组件连接（图6.5.6-1）时，应符合下列规定：

1  后浇段内应配置不少于2ϕ10的附加纵向钢筋；

2  钢丝绳拉结组件竖向间距不应大于500mm；第1道钢丝绳组件距预制墙板上、下边缘不应大于400mm；

3  钢丝绳拉结组件应在预制墙板内可靠锚固，直线布置的钢丝绳拉结组件应通过其组件张紧并应设置张紧对顶装置，弯折布置的钢丝绳拉结组件应通过其组件固定；当对顶装置采用螺栓时，应选用直径不小于M20的普通螺栓；

4  后浇段（图6.5.6-2）尺寸应符合下列规定：

1）一字型后浇段长度不宜小于150mm；

2）L型后浇段内边缘长度不宜小于90mm；

3）T字型后浇段单侧翼缘内边缘长度不宜小于50mm，腹板长度不宜小于90mm。

5  钢丝绳拉结组件总受拉承载力设计值应不小于预制墙板水平分布钢筋总受拉承载力设计值。

（a）一字型节点构造示意

（b）L型节点构造示意

（c）T型节点构造示意

（d）竖向布置示意

图6.5.6-1 竖向接缝钢丝绳组件拉结连接构造示意 1—预制墙板；2—构造柱；3—钢丝绳拉结组件；4—附加纵筋；5—竖向接缝；6—附加开口箍筋；7—预留孔

图6.5.6-2 后浇段尺寸示意

1—一字型后浇段；2—L型后浇段；3—T字型后浇段

### 竖向接缝采用钢丝绳拉结组件连接时，墙板边缘、T型节点横墙墙面处应设置键槽（图6.5.7），并应符合下列规定：

1  键槽的深度ts不宜小于30mm；

2  键槽高度hs不宜小于3ts且不宜大于10ts；

3  键槽端部斜面倾角不宜大于30°；

4  键槽竖向间距lh不应大于500mm，宜与钢丝绳拉结组件间距相协调。

（a）墙面键槽                       （b）墙侧键槽

图6.5.7 预制墙板后浇带接合面键槽

1—预制墙板；2—键槽

### 竖向接缝采用螺栓组件连接（图6.5.8-1）时，应符合下列规定：

1  接缝宽度不应小于15mm，且不宜大于25mm；

2  应在一侧构造柱内设置安装手孔，手孔尺寸应满足安装要求，宽、高不宜小于100mm，不宜大于120mm，距板边缘不宜小于50mm；

3  连接节点不应少于2个，且不宜多于4个（图6.5.8-2）；

4  安装手孔应采用岩棉等柔性材料填充，并采用抗裂砂浆进行封口处理，封口厚度不应小于20mm，且不应大于30mm；

5  螺栓组件轴向拉、压承载力设计值不应小于75kN，连接螺杆不应小于M16。

图6.5.8-1 竖向接缝螺栓组件连接构造示意

1—预制墙板；2—竖向接缝；3—操作手孔；4—螺栓组件；5—构造柱；6—节点域构造柱

图6.5.8-2 竖向接缝螺栓组件连接构造示意

1—预制墙板；2—竖向接缝；3—操作手孔

### 当计算模型中包含螺栓组件连接节点时，连接节点轴向刚度、承载力应满足下列要求：

kb=EbAb/lb                        （6.5.9-1）

Nb≤fybAb                        （6.5.9-2）

式中：kb——螺栓组件轴向刚度；

| Eb | —— | 螺栓的弹性模量； |
| --- | --- | --- |
| Ab | —— | 螺栓截面积； |
| lb | —— | 螺栓自由段长度，受压时为伸缩调节螺栓旋出长度；受拉时为伸缩调节螺栓旋出长度加上垫板表面到调节螺栓的距离； |
| Nb | —— | 螺栓组件轴向荷载设计值； |
| fyb | —— | 螺栓强度设计值。 |

### 当竖向接缝采用钢丝绳拉结组件连接，且满足本规程第6.5.6条、第6.5.7条的规定时，可不进行竖向接缝受剪承载力的验算。

### 连梁宜与墙板整体预制。预制墙板洞口上方的预制连梁可与后浇混凝土圈梁或水平后浇带形成预制叠合连梁；预制叠合连梁的配筋及构造应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定。

### 预制墙板与基础的连接应符合下列规定：

1  当采用条型基础时，基础顶面应设置后浇混凝土圈梁，圈梁上表面应设置粗糙面；预制墙板与圈梁顶面之间的接缝构造及承载力应分别符合本规程第6.5.1条，第6.5.4条、第6.5.5条的规定；

2  水平接缝节点连接钢筋应在基础中可靠锚固，且宜伸入到基础底部。

# 7  预制墙板制作、运输与堆放

## 7.1 一般规定

### 预制墙板生产应建立完善的质量管理体系和检验制度，复杂构件、新工艺应用要进行首件验收。

### 预制墙板制作前应进行深化设计，包括钢筋加工和布置、预留预埋件及孔洞等布置、安装装修点位布置、埋件和钢筋材料表等内容。

### 预制构件制作前，应组织图纸会审，对设计要求和质量标准进行技术交底，制定生产方案。生产方案应包括生产工艺、模具方案、生产计划、质量控制措施、成品保护、运输与堆放等内容。

### 预制构件采用精轧螺纹钢筋连接组件、钢丝绳拉结组件、螺栓连接组件时，应进行各类组件接头的抗拉强度试验，检验结果应满足各类组件的设计要求。每种规格的连接接头试件数量不应少于3个。

### 预制构件制作、运输与堆放尚应符合国家现行标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231和《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1的相关规定。

## 7.2 制作准备

### 预制构件模具尺寸的允许偏差和检验方法应符合现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231的规定。

### 钢丝绳拉结组件、螺栓组件的加工允许偏差应符合现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231的规定；精轧螺纹钢筋组件的加工允许偏差应符合表7.2.2的规定。

表7.2.2 精轧螺纹钢筋组件加工允许偏差（mm）

| 序号 | 检验项目及内容 | 允许编差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纵筋连接件 （图7.2.2-1） | A | -1.0～3.0 | 用钢尺量 |
|  |  | H | ±3.0 |  |
|  |  | R1 | 0～0.3 | 用游标卡尺量 |
|  |  | D | ±0.5 |  |
| 2 | 支承件 （图7.2.2-2） | L | ±0.5 | 用钢尺量 |
|  |  | B | -1.0～2.0 |  |
|  |  | B0 | -1.0～2.0 |  |
|  |  | R2 | -0.2～0 |  |
|  |  | r | ±3 |  |
|  |  | d1 | ±0.5 | 用游标卡尺量 |
|  |  | d2 | ±0.5 |  |
| 3 | 垫板 | 边长或直径 | -1.0～3.0 | 用钢尺量 |
|  |  | 厚度 | -0.3～1.0 | 用游标卡尺量 |
|  |  | 孔定位 | 1.0 | 用钢尺量 |
| 4 | 精轧螺纹钢筋 | 长度 | ±3 | 用钢尺量 |

图7.2.2-1 纵筋连接件尺寸标示

图7.2.2-2 支承件尺寸标示

### 固定在模具上各连接组件定位的允许偏差应符合表7.2.3的规定。

表7.2.3 固定在模具上各连接组件定位允许偏差

| 项次 | 检验项目及内容 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精轧螺纹钢筋组件竖向中心线、标高、垂直度 | ±2 | 用钢尺量 |
| 2 | 预埋螺纹套筒水平中心线 | ±2 | 用钢尺量 |
| 3 | 其它预埋件 | ±3 | 用钢尺量 |

注：检查中心线位置时，应沿纵横两个方向量测，并取其中的较大值。

## 7.3 预制墙板制作

### 模具拼装应符合下列规定：

1  模具安装前必须进行清理，清理后的模具工作面的任何部位不得有残留杂物。安装时应在必要位置加设防涨模工装，工作面与模台必须垂直；

2  固定在模具上的预埋件、预留孔位准确、安装牢固，不得遗漏；

3  模具安装就位后，接缝及连接部位应有接缝密封措施，不得漏浆；

4  宜选用质量稳定、适于喷涂的水性脱模剂，并应在模具表面均匀涂刷，夹角处不得漏涂，脱模剂不得污染钢筋、预埋件（不含重复利用预埋件）表面。

### 钢筋网片吊装时应采用多吊点的专用吊架，防止钢筋骨架产生变形。钢筋网片应轻放入模，入模时应平直、无损伤，表面不得有油污或者锈蚀。

### 精轧螺纹钢筋组件中纵筋连接件与构件柱纵筋焊接时，焊条或焊丝应与钢筋、钢板相匹配，焊接前应进行焊接工艺评定。

### 预制墙板上部的精轧螺纹钢筋组件，应通过旋紧精轧螺母使精轧螺纹钢筋和纵筋连接件顶紧。

### 预制墙板混凝土浇筑前，应进行隐蔽工程检查和各类连接组件的检查，连接组件重点检查内容包括：

1  精轧螺纹钢筋组件中预埋件与连接钢筋焊接质量，组件清洁程度；

2  钢丝绳拉结组件中各部分的匹配程度、钢丝绳清洁程度；

4  螺栓组件中预埋螺纹套筒和预埋连接件不得有油污；

4  预埋件定位偏差应符合表7.2.3的规定。

### 预制墙板浇筑时应连续均匀浇筑，并采取措施保证模具、钢筋、预埋件、连接件不发生变形或移位，如有变形或移位应及时纠正。

### 预制墙板脱模应采用合理工序，不得损伤构件。

### 预制墙板养护应符合现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231的相关规定。

## 7.4 预制墙板检验

### 预制墙板出模后应及时对其外观质量进行全数目测检查，不应出现严重缺陷，一般缺陷应进行修整并达到合格，预制墙板外观质量缺陷分类应符合现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231的规定。

### 预制墙板外型尺寸偏差要求应现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231的规定。

### 预制墙板的预埋件及预留孔的规格、数量应全数检查，并应符合表7.4.3的规定。

表7.4.3  预制墙板预埋件及预留孔允许偏差要求

| 序号 | 项次 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预埋件 | 精轧螺纹钢筋组件 | 竖向中心线 | ±2 | 尺量 |
|  |  |  | 标高、垂直度 | ±2 |  |
| 2 |  | 预埋螺纹套筒 | 中心线位置 | ±2 |  |
|  |  |  | 与混凝土平面高差 | 0，-5 |  |
| 3 |  | 安装用吊环 | 中心线位置 | 2 |  |
|  |  |  | 外露长度 | +10，0 |  |
| 4 | 预留孔洞 | 中心线位置偏移 | 2 | 尺量 |
|  |  | 洞口尺寸 | +5，0 |  |

注：检查中心线和孔洞尺寸偏差时，沿纵、横两个方向测量，并取其中偏差较大值。

### 预制墙板粗糙面和键槽成型质量应符合设计要求并应全数检验，检验方法应符合《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231的相关规定。

### 预制墙板检验合格后，应在其表面显著位置设置标识，标识内容宜包括构件编号、重量、使用部位、生产厂家、生产日期等信息。

7.5 预制墙板运输

### 预制墙板堆放、运输时应制定专项方案，其内容包括运输次序、运输路线、堆放场地、固定要求、堆放支垫及成品保护措施等。

### 预制墙板运输应符合下列规定：

1  宜采用专用运输车；当采用非专用运输车时，应采取相应的加固措施；

2  宜采用专用运输架，或采取相应措施防止桁架预制板受损、破坏；

3  应采用夹具将预制墙板与专用运输架绑扎牢固；预制墙板边角和绑扎接触部位应采用柔性垫衬材料保护；专用运输架和预制墙板间应放入柔性材料。

# 8  施工安装

## 8.1 一般规定

### 多层墙板结构施工应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666、《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231和现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1的相关规定。

### 多层墙板结构的安装施工应制定专项方案。应重点明确吊装顺序、各类连接组件安装工艺、后浇混凝土浇筑质量及安全管理等内容。

### 预制构件正式安装前，宜选择有代表性的单元构件进行试安装，并应根据试安装结果及时调整完善施工方案和施工工艺。

### 螺栓组件连接、螺纹钢筋组件连接、钢丝绳拉结组件连接的施工应符合设计要求，并应在施工方案中规定该产品的施工工艺和质量控制标准。

### 预制墙板、钢丝绳、螺栓及配套材料等均应符合本规程第3章要求以及国家现行有关标准的规定，并应在查验出厂合格证的基础上按批进行进场检验，检验合格后方可使用。

### 部品安装、设备与管线安装、成品保护和环境保护等应符合现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231的有关规定。

## 8.2 安装与连接

### 包含钢丝绳拉结组件的预制墙板就位前，应检查下列内容：

1  钢丝绳拉结组件的规格、位置和数量；

2  预制墙板的键槽内有杂物时，应清理干净。

### 包含螺栓组件、精轧螺纹钢筋组件的预制墙板就位前，应检查下列内容：

1  预留螺栓孔、手孔的规格、位置、数量和尺寸；

2  伸缩螺栓的规格、位置、数量和长度；

3  螺栓孔、手孔内有杂物时，应清理干净。

### 多层墙板结构的墙板安装施工前，应在基础或楼面上设置安装定位控制线，并应在水平接缝处距离板端1/5处各设置一个控制水平标高的硬质支垫。墙板水平接缝施工尚宜符合下列规定：

1  水平接缝采用坐浆料填充时，应在墙板吊装就位前均匀铺设坐浆料，坐浆料上表面标高宜高出支垫5mm左右；墙板吊装就位时，坐浆料应在墙板底部接缝两侧均匀挤出，应在坐浆料硬化前完成墙板的位置及垂直度调整，并采取可靠临时支撑固定措施，严禁墙板在后续施工过程中产生晃动或移位；坐浆料硬化后方可进行上一层构件的吊装；

2  水平接缝采用灌浆料填充时，应在灌浆施工前调整预制墙板的水平位置、垂直度与高度，并采取可靠临时支撑固定措施；灌浆施工应符合《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1的相关要求。

### 精轧螺纹钢筋组件施工时，应符合下列规定：

1  精轧螺母按照先中间后两端的顺序拧紧，并分为初拧和终拧2次完成。初拧在墙板就位并校正后进行，初拧扭矩可取终拧扭矩的1/3～1/2；终拧应在预制墙板竖向接缝的连接件安装完成后施拧，终拧扭矩应符合设计规定；

2  精轧螺母终拧后，精轧螺纹钢筋露出长度不宜小于1倍螺距，且不宜大于3倍螺距，并应进行隐蔽验收；

3  连接完成并验收后应采用补偿收缩细石混凝土或灌浆料对手孔进行填充。

### 采用钢丝绳拉结组件连接的预制墙板竖向接缝施工时，应符合下列规定：

1  钢丝绳拉结组件螺栓旋入预制墙板预埋套筒内的深度应符合设计要求，当无明确设计要求时，旋入深度不应小于10倍螺距和螺栓直径两者的较大值；

2  对顶调节螺栓宜在吊装前旋入预制墙板预埋套筒内；调节时，旋入套筒内的深度不应小于10倍螺距和螺栓直径两者的较大值；

3  接缝应采用工具化定型模板支护并采取避免漏浆或涨模措施；

4  接缝处浇筑混凝土应振捣密实并应采取养护保湿措施。

### 采用螺栓连接的墙板竖向接缝施工时，应符合下列规定：

1  预制墙板吊装前应将伸缩调节螺栓完全旋入预埋套筒内；

2  螺栓组件完成施工后，手孔内部填充及封堵应满足设计要求。

### 楼盖采用全预制板时，预制板支座和接缝处施工应符合下列规定：

1  预制板安装前应将板端支座用坐浆料或专用支座垫块找平垫实；

2  预制板在墙上的搁置长度偏差应控制在0~10mm范围内；

3  当采用预应力圆孔板时，支座处圆孔端应采用设计规定的混凝土或坐浆料填充并振捣密实；

4  预制板接缝、预制板侧与墙或梁的接缝应采用设计要求的材料作拉结连接并填充密实。

# 9  质量验收

### 多层墙板建筑的施工质量验收应符合国家现行标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1的有关规定。

### 精轧螺纹钢筋组件应在精轧螺母终拧后进行验收，规格、拧紧力矩应符合设计要求。

### 钢丝绳拉结组件应在竖向接缝混凝土浇筑前进行验收，安装应符合设计要求。

### 螺栓组件应在完成安装后进行验收，连接组件应符合设计要求。

### 预制构件的接缝防水施工应按设计要求制订专项施工及验收方案，防水材料的性能及接缝防水施工质量验收应符合现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231的有关规定。

# 本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1） 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3） 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”或“可”；反面词采用“不宜”。

4） 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2   规程中指明应按其它有关标准执行时的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

中国土木工程学会标准

中文名称

T/CCES 1－201X

条 文 说 明

制订说明

《装配式多层混凝土墙板建筑技术规程》T/CCES XXX-20XX，经中国土木工程学会XXXX年XX月XX日以XX号函文批准发布。

本规程制订过程中，编制组进行了全面的调查研究，总结了我国装配式多层混凝土结构领域的实践经验，同时参考了相关先进技术法规、技术标准，通过开展精轧螺纹钢筋连接组件、钢丝绳拉结组件和螺栓组件的力学性能试验，装配式多层混凝土墙板结构的抗震性能试验，取得了以干式连接为基础的多层墙板结构的性能和重要技术参数。

为便于广大检测、设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定，本规程编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。需要注意的是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规程规定的参考。

目  次

1  总  则	42

2  术语、符号与参考标准	43

2.1  术  语	43

3  材  料	45

3.1  混凝土、钢筋和钢材	45

3.2  连接材料	45

3.3  其它材料	46

4  基本规定	48

5  建筑设计	49

5.1  一般规定	49

5.2  外围护系统和内隔墙	49

5.3  设备及管线	50

6  结构设计	51

6.1  一般规定	51

6.2  结构分析	51

6.3  预制墙板设计	53

6.4  楼盖及楼梯	53

6.5  连接设计	54

7  预制墙板制作、运输与堆放	57

7.1  一般规定	57

7.2  制作准备	57

7.3  预制墙板制作	57

7.4  预制墙板检验	57

7.5  预制墙板运输	57

8  施工安装	58

8.1  一般规定	58

8.2  安装与连接	58

9  质量验收	59

# 1  总  则

1.0.1  装配式建筑的发展，为我国建筑产业的转型升级提供了契机。装配式混凝土结构建筑是装配式建筑的主要形式，在我国广泛应用。目前的装配式混凝土结构以“等同现浇”或“接近现浇”的性能要求为主并参照现浇结构的设计方法进行设计，生产和安装比较复杂。针对低、多层建筑，尤其是居住建筑，采用墙板结构时，可以采取更简便的连接方式，以提高生产、施工效率，提升经济性。因此，在已有的装配式混凝土结构国家及行业标准基础上，通过实验研究和试点应用，提出了一套新型多层装配式墙板建筑技术体系，并从材料、建筑设计、结构设计、生产、安装施工等多方面提出适宜的技术要求，编制了本规程。

1.0.2  本规程中的墙板建筑中，墙板之间采用比较简单的连接方式，不再强调“等同现浇”，而是以性能化设计为理念，强调节点、分析模型与实际构造、力学特点相匹配，用以指导多层墙板建筑的设计。编制组在编制过程中开展了大量试验研究工作，结果表明，本规程适用于抗震设防烈度为8度及8度以下地区的丙类墙板建筑。

丙类以上及9度抗震设计的装配式多层墙板结构，如需采用，应进行专门论证。

# 2  术语、符号与参考标准

## 2.1  术  语

2.0.1~2.0.2  由于采用了便捷的连接方式和不同的抗震性能目标，结构竖向构件墙板结构的受力特点和设计方法与传统的现浇混凝土剪力墙结构不完全一致。因此，本规程中不再沿用“剪力墙”名称，而称为“墙板”，相应的结构、建筑称为墙板结构、墙板建筑。

参考国家现行标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3，提出了结构最大适用高度为8层24m。

2.0.4  精轧螺纹钢筋组件连接是一种新型的预制构件连接方法（图1），与构造柱主要承担弯矩的特性相匹配，此连接方式仅承担轴向荷载，传力路径明确，简化了结构设计方法。

精轧螺纹钢筋组件由精轧螺纹钢筋、精轧螺母、垫板、支撑件和纵筋连接件等组成（图2），其中纵筋连接件与预制墙板边缘构造柱内纵筋焊接，并预埋在预制墙板内。

图1 精轧螺纹钢筋组件连接示意

1—预制墙板；2—构造柱；3—楼板；4—精轧螺纹钢筋组件

图2 精轧螺纹钢筋组件示意

1—精轧螺纹钢筋；2—精轧螺母；3—垫板；4—承压件；5—纵筋连接件（墙底）；6—纵筋连接件（墙顶）

2.0.5  钢丝绳拉结连接组件连接是一种新型的竖向接缝连接方式（图3），与钢丝绳套连接形式和力学性能差异较大。钢丝绳拉结连接组件连接可以承担拉力、压力及剪力，同时可以避免预制墙板侧边出筋，生产、安装便捷。

钢丝绳拉结组件（图4）由预埋螺纹套筒和拉索组成。包含两端拉结和一端拉结两种形式。

图3 钢丝绳拉结连接示意

1—预制墙板；2—后浇区；3—钢丝绳拉结组件

（a）两端拉结钢丝绳拉结组件                   （b）一端拉结钢丝绳拉结组件

图4 钢丝绳拉结组件示意

1—钢丝绳；2—螺纹套筒；3—直线式索端套管压扣；4—拉结螺栓；5—折回式索端套管压扣

2.0.6  螺栓组件连接（图5）安装便捷，预制墙板侧边无外伸钢筋，是一种新型的竖向接缝连接方式。

螺栓组件（图6）由螺纹套筒、伸缩调节螺栓、连接螺杆、垫板、预埋连接件和螺母组成。

图5 螺栓组件连接示意

1—预制墙板；2—操作手孔；3—螺栓连接组件

图6 螺栓组件示意

1—螺纹套筒；2—伸缩调节螺栓；3—连接件；4—连接螺杆；5—垫板；6—紧固螺母；7—防松螺母

2.0.7  连接方式与《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231相同。

# 3  材  料

## 3.1 混凝土、钢筋和钢材

3.1.1  装配式建筑的主要建筑材料应符合现行国家有关标准的规定。

## 3.2 连接材料

3.2.1  接缝灌浆料用于多层墙板结构竖向接缝的封堵，同时也要传递接缝的压力和剪力，其强度应高于构件，因此要求较高。

3.2.2  胶砂流动度是控制坐浆料工作性能的主要指标，流动度过小会不易摊铺，且流动度应保持一段时间，保证在摊铺后到构件就位之前都具有一定流动度。初凝时间大于2小时，是为了避免初凝过快导致构件调整时坐浆料产生裂缝，且应要求构件的位置调整应在2小时内完成。1天内抗压强度达到30MPa，可以满足后续施工的要求；28天强度带到50MPa，满足受力的要求。以28天强度进行评定，可防止坐浆料后期强度倒缩。

3.2.3  圆股、圆形钢丝绳的直线索端套管压扣断面为环形断面，与连结螺栓端面接触性好，传力均匀可靠；钢芯钢丝绳可保证索端套管压扣压制时钢丝绳不发生明显变形；6×19类与6×36类钢丝绳相对柔软，具有一定的弯曲变形能力，便于现场安装施工。

钢丝绳的捻向应选用右交互捻或右同向捻。采用套管压制法生产钢丝绳拉结组件时，应采取与钢丝绳的捻向相同的旋入方向，避免钢丝绳股松散。

钢丝绳级别包含1370级、1570级、1770级、1960级和2160级五个级别，部分1370级、2160级钢丝绳无明确的最小破断拉力。因此宜选取1570级、1770级或1960级作为钢丝绳组件的原材料。

为确保钢丝绳的良好锚固，规定其不能有油，同时为防止钢丝绳在浇筑混凝土前生锈，其表面状态应为B级镀锌。

钢丝绳的最小破断拉力可根据式（1）确定，表1给出了常用的几类钢丝绳最小破断拉力值，参考现行国家标准《混凝土设计规范》GB 50010，取钢丝绳的材料分项系数为1.4，钢丝绳的受拉承载力设计值可由（式2）确定。

F0=KD2R0/1000                               （1）

Fw=F0/1.4                                  （2）

表1 钢丝绳最小破断拉力F0 (kN)

| 钢丝绳类别 | 钢丝绳芯 | 公称直径D(mm) | 最小破断拉力系数K | 钢丝绳级别R0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1570 | 1770 | 1960 |
| 6×19 6×36 | IWRC | 8 | 0.356 | 35.8 | 40.3 | 44.7 |
|  |  | 9 |  | 45.3 | 51.0 | 56.5 |
|  |  | 10 |  | 55.9 | 63.0 | 69.8 |
|  |  | 11 |  | 67.6 | 76.2 | 84.4 |
|  |  | 12 |  | 80.5 | 90.7 | 100.5 |
|  |  | 13 |  | 94.5 | 106.5 | 117.9 |
|  |  | 14 |  | 109.5 | 123.5 | 136.8 |
| 8×19 8×36 | IWRC | 8 | 0.346 | 34.8 | 39.2 | 43.4 |
|  |  | 9 |  | 44.0 | 49.6 | 54.9 |
|  |  | 10 |  | 54.3 | 61.2 | 67.8 |
|  |  | 11 |  | 65.7 | 74.1 | 82.1 |
|  |  | 12 |  | 78.2 | 88.2 | 97.7 |
|  |  | 13 |  | 91.8 | 103.5 | 114.6 |
|  |  | 14 |  | 106.5 | 120.0 | 132.9 |

3.2.4  采用螺栓组件连接的竖向接缝，螺栓组件完成施工后仍可能会与外界连通，为防止螺栓组件在建筑全寿命期内发生腐蚀、生锈等问题，推荐在组件各部分表面镀锌处理。

## 3.3 其它材料

3.3.2  密封材料的耐久性是考察密封材料在使用过程中能长期保持其粘结密封性能和本体性能的指标。在使用环境中，密封材料除经受紫外线、臭氧、温度、水等因素作用外，因温度变化等原因引起的接缝移动使材料本身经常承受周期变化的应力，因而其耐久性显得尤其重要。装配式多层墙板结构中，特别是采用螺栓组件连接的结构，会大量采用密封材料。对外露密封材料，直接接触日光、空气和水，容易老化。因此可在使用期内更换的其耐久性的要求低于主体结构的材料，其耐久性要求不宜低于25年。不可在使用期内更换的材料，其耐久性的要求不宜低于50年。

3.3.5  多层墙板结构中，螺栓组件连接接缝承担剪力能力有限，接缝的构造在施工完成后仍可能与外界保持连通，因此判断钢部件是否裸露的标准，不应仅为是否直观可见，而应以是否与外界保持连通为标准。

3.3.6  应用无专门国家标准或行业标准的产品时，可按照提供该产品企业的企业标准及说明书使用，包括产品的强度或承载力、构造方法、施工工艺等进行设计使用。不得使用无企业标准、无认证的产品。

# 4  基本规定

4.0.2  参考现行国家标准《民用建筑设计统一标准》GB 50352制定本条规定。

4.0.3  条文规定与现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231一致。

# 5  建筑设计

## 5.1 一般规定

5.1.2  装配式建筑设计应进行建筑、结构、装饰装修等多方面技术集成，实现结构、装饰装修与建筑功能的完美融合，交付完整、高品质的建筑。

5.1.6  为便于施工，防雷设计应利用后浇段内的钢筋作为防雷引下线。建筑的等电位设计，如外露金属件包括建筑外墙上的金属管道、栏杆、门窗等，应通过将外露金属件与防雷系统可靠电气连接进行。

## 5.2 外围护系统和内隔墙

5.2.2  多层墙板建筑可采用多种保温构造。其中，预制夹心保温墙板可实现保温系统与主体结构同寿命，因此，建议优先采用预制夹心保温墙板。

外墙外保温做法可采用薄抹灰保温板或保温装饰一体板。

5.2.4  竖向接缝采用钢丝绳组件连接时，应结合工程的外墙构造和饰面层做法，选择合适的防水材料作为附加防水层，防水构造设计应符合《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T 235的相关要求。

5.2.5  参考现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的相关条文制订。竖向接缝采用螺栓组件连接时，预制外墙板可形成竖向通缝。竖向接缝的封堵构造的耐火极限不得低于墙体的耐火极限。接缝的防火构造，可参考团体标准《建筑防火封堵应用技术规程》T/CECS 154进行设计。

5.2.6  内饰面在接缝处的处理方式，应根据采用的弹性或非弹性材料，选择相应的处理方式。

5.2.7  采用成品隔墙可以大大提升建造效率。

5.2.8  水平缝防水构造做法与第5.2.3条、第5.2.4条相同，根据实际情况选用；也可在内侧设置后浇叠合内衬墙，与后浇屋面形成整体的防水构造。

## 5.3 设备及管线

5.3.1  装配式建筑管线的综合设计应特别注意套内管线的综合设计，每套的管线应户界分明。

# 6  结构设计

## 6.1  一般规定

6.1.1  多层墙板结构是新型的装配式结构体系，结构设计时，应采用可靠的连接技术、构造措施以确保节点、构件的可靠性；同时结构体系应具有清晰的传力路径，其承载力、延性以及耐久性应满足结构性能目标的要求，保证结构的安全与可靠。

6.1.2  多层墙板结构根据性能目标的设定，接缝在不同设计状况下的性能目标不同，结构缝的设置宜与多层墙板结构中的接缝相结合。

6.1.3  多层墙板结构中，采用了大量的快捷施工的连接方式，与装配整体式混凝土结构相比，多层墙板结构中接缝的构造做法、受力特点与承载力计算方法均有明显的不同。

6.1.4  竖向接缝包括纵横墙交接处、楼层内相邻预制墙板的连接。

6.1.5  参考现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011和《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231，制定本条规定。

6.1.6  多层墙板结构体系平面布置应遵循规则、均匀、对称的原则，避免平面凹凸不规则、楼板局部不连续等情况。依据《建筑抗震设计规范》GB 50011制定墙板的最大间距。

## 6.2 结构分析

6.2.1  非地震作用包括重力荷载、风荷载、雪荷载等直接作用以及混凝土收缩徐变、温度作用等间接作用。在重力荷载、风荷载、雪荷载等直接作用下，结构处于弹性状态，可采用弹性分析方法。在多遇地震（小震）作用下，为了满足“小震不坏”的设防要求，结构构件及节点均应处于弹性状态，此时可采用（线）弹性假定进行结构分析。

6.2.2  当结构布置规则，且满足本规程中横墙间距及高宽比要求时，算例分析表明，结构一般不会发生倒塌破坏。当超出要求时，应进行大震的弹塑性层间位移角复核。结构弹塑性变形分析可采用静力弹塑性分析方法或弹塑性时程分析方法。

6.2.3  当结构进行设防烈度地震（中震）及预估的罕遇地震（大震）作用分析时，如预设的性能目标为结构保持弹性或不屈服，则可以采用线性方法；否则应采用弹塑性分析方法。设防烈度地震（中震）分析时，可采用线性假定，计算水平接缝的剪力并验算其承载力。

6.2.4  预制叠合楼盖和现浇楼盖对梁刚度均有明显增大作用。

全预制楼盖应该根据预制板之间的连接方式、预制板与楼面梁及竖向构件之间的连接方式，确定楼盖在面内的等效刚度。如刚度很大、接近于现浇楼盖，也可采用刚性楼盖假定；否则应按照弹性楼盖假定进行模拟。

6.2.5  抗侧力构件之间采用螺栓组件连接时，结构的变形往往集中在接缝和连接部位，结构阻尼比一般可取3%~4%。当节点同时依靠连接组件及接缝灌浆料传力并有一定的耗能能力和延性时，阻尼比可取较大值。

6.2.6  当墙板之间竖向接缝采用柔性钢丝绳组件连接并在接缝内灌浆形成整体接缝（简称弱拼缝连接）时，在重力、风荷载等作用下，竖向接缝受剪主要靠接缝内的灌浆料与预制构件侧面的齿槽或粗糙面的剪切摩擦，接缝的水平连接提供水平拉力。接缝未发生开裂破坏时，能实现承载力及变形的连续传递，结构分析模型中可按照整体建模考虑，忽略接缝的影响。

在罕遇地震（大震）作用下，接缝发生开裂后，连接的钢丝绳拉结组件能够保持一定的受剪及受拉承载力，但是接缝刚度下降较多，偏于安全考虑，模型中可按照接缝将墙板划分为单独的计算单元，进行整体内力计算和变形验算。

6.2.7  当墙板之间竖向接缝采用螺栓组件连接节点时，接缝一般不采取灌浆措施，允许接缝在弹性阶段即发生一定的变形，接缝内力均由连接节点承受。此时，分析模型中应该包含接缝。可根据连接节点的受力特点和性能要求，采用线性或者非线性等单元来模拟接缝。

当连接较弱或仅在墙肢上下段设置了连接节点时，偏于安全考虑也可以在模型中按照接缝将墙板划分为单独的计算单元，进行结构整体分析。当连接节点沿接缝竖向分布均匀且间距较小时，也可按照连续的接缝来模拟。

6.2.8  对墙板之间的水平接缝，按照本规程要求采用精轧螺纹钢筋组件和盲孔灌浆组合连接时，可连续传递剪力、轴力及弯矩；满足本规程中提出的中震作用下接缝不屈服的要求，为计算简便，结构模型中可按照整体建模考虑，忽略接缝的影响。

6.2.9  依据墙板的变形控制要求确定结构层间位移角限值。试验研究表明，由于多层墙板结构在往复水平荷载作用下，水平接缝开裂较早，虽不影响承载能力，但对刚度有一定影响，因此弹性方法计算时，结构的层间位移角控制较严格。

6.2.10  考虑结构防倒塌的要求，大震下墙板结构的层间位移角限值取与现浇混凝土剪力墙结构一致。

## 6.3 预制墙板设计

6.3.1  根据现行国家标准《混凝土混凝土结构设计规范》GB 50010和《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231的相关规定，制定本条规定。

6.3.2  参考现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1制定本条规定。

6.3.3  多层墙板结构中主要由墙板构件承受水平剪力，轴压比控制在0.3以内即可具有较好的延性，并应按照本规程的构造要求配筋。

6.3.4  洞口尺寸较大时，对墙板削弱较大，应在较大洞口边缘设置构造柱。

6.3.5  多层墙板结构中，对带接缝的墙肢，如果竖向接缝较强，受弯时以墙肢两端的边缘构件为主；当接缝较弱或者接缝开裂刚度退化后，墙肢的接缝两侧的边缘构件也会起到一定作用。因此规定预制构件构件端部均设置构造柱，可以保证结构中墙肢端部、接缝两侧均有构造柱，从而保证墙肢的承载力和延性。

试验研究表明，竖向接缝连接较弱时，构造柱的顶部、底部2倍墙厚高度范围内纵筋钢筋受压屈曲严重，连接节点处混凝土破坏严重，增加箍筋加密要求。

6.3.8  多层墙板结构水平接缝的连接节点为单排钢筋连接，应进行其平面外稳定验算。

## 6.4 楼盖及楼梯

6.4.1  叠合楼盖可采用普通叠合楼板、钢筋桁架叠合楼板、预应力叠合楼板等形式，全预制楼盖可采用预应力空心板、预应力双T板、预制钢筋混凝土楼板等。结构设计时，应根据楼盖跨度、竖向支撑构件的形式、结构性能要求、荷载情况等选择合适的楼盖形式。当结构平面比较规则且跨度较大时，可采用预应力空心板、预应力双T板等形式；当结构平面规则性较差或者楼板有较大开洞时，宜采用叠合楼板。

竖向接缝螺栓组件连接时，应采用刚性楼盖，加强结构的整体性和稳定性。

6.4.3  预应力空心楼板比较适合板跨度较大的情况，发挥免支撑、提高楼盖刚度、节约材料等优势。预应力空心楼板的选用及设计可以按照现行国家标准《预应力混凝土空心板》GB/T 14040、国标图集13G440《大跨预应力空心板》进行。全预制板楼盖支座墙体需要一定厚度或者设计牛腿以满足搁置长度的需要。板端支座处，联系钢筋可设置在板缝内或预制板空心孔内，孔内需要浇筑混凝土。当对支座锚固要求较高时，也可将单根联系钢筋替换为钢筋网片。板侧接缝一般可采用斜齿槽边、缝内设置钢筋并采用砂浆填实的形式。当采用本条所述的连接节点形式时，整体分析时可近似按照刚性楼板假定；否则整体分析时应按照板的实际面内作用确定其计算假定。

6.4.4  在板跨和板厚较小、或者没有条件采用预应力空心楼板的情况下，也可采用实心预制楼板。相邻预制板之间接缝一般采用砂浆填实，并结合预制板侧面的齿槽形成抗剪连接，板面可采用预埋件焊接连接。预制板端支座节点处，可采用板端预留钢筋锚固进节点后浇层的湿式节点形式，或者采用预埋件焊接、牛腿连接等干式连接形式。当板端采用湿式连接、板接缝采用预埋件焊接连接时，整体分析时可近似按照刚性楼板假定；否则整体分析时应按照板的实际面内作用确定其计算假定。

6.4.5~6.4.6  为增强多层墙板结构的整体性和稳定性，应在屋、楼面处设置后浇圈梁或后浇带。圈梁、后浇带应与现浇或叠合楼、屋盖整体浇筑。

6.4.8  当采用全预制阳台时，需要采取可靠措施保证预制板根部接缝的抗剪承载力，必要时进行计算复核；当穿过接缝的锚固钢筋没有混凝土包裹时，应有可靠的防腐蚀措施。

## 6.5 连接设计

6.5.1  多层墙板结构中，水平接缝连接节点采用精轧螺纹钢筋组件连接和盲孔灌浆连接。墙肢端部的构造柱主要承担弯矩，因此对应于构造柱位置应设置连接节点以传递构造柱的拉力或压力。连接节点采用较粗钢筋集中布置的形式，便于构件生产及安装。

6.5.2  精轧螺纹钢筋组件承担上、下层预制墙板内构造柱的连接，起到平衡外部倾覆力矩的重要作用，并保证了多层墙板结构具有一定的延性。因此纵筋连接件与构造柱内纵向钢筋的焊接连接应有足够的长度和焊接质量。同时为保证精轧螺纹钢筋组件仅承担轴向荷载，螺纹钢筋插入孔内不得灌浆，使精轧螺纹钢筋组件在不承担水平剪力。

精轧螺纹钢筋组件的上述力学特性，实现了本规程中提出的水平接缝受剪与受弯承载能力的单独计算，传力路径清晰，便于设计。

6.5.3  为使水平接缝具有良好的抗弯承载能力，应采取有效措施使精轧螺纹钢筋节点仅承担轴向力而不承担剪力。组件中，为使荷载能够有效传递，垫板应为刚性，即垫板应在受力时变形较小，根据美国桥梁设计规范AASHTO LRFD Bridge Design Specifications 8th Ed. 2017，给出了刚性垫板的计算要求。纵筋连接件应与构造柱内纵筋良好焊接，以保证荷载的有效传递，因此纵筋连接件与钢筋连接焊缝也应进行验算。

精轧螺纹钢筋组件主要承担轴向荷载，施工预紧力不宜过大。精轧螺纹钢筋组件的施工扭矩T可按式（3）进行计算。当取预紧力为25kN时，给出了常用规格的精轧螺纹钢筋的施工扭矩。

T=KPdf                               （3）

式中：

| K | —— | 扭矩系数，应通过试验确定，试验方法应符合现行国家标准《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T 1231的规定； |
| --- | --- | --- |
| P | —— | 精轧螺纹钢筋的设计预拉力（kN)； |
| df | —— | 精轧螺纹钢筋公称直径（mm）。 |

6.5.4~6.5.5  本规程提出的水平接缝采取弯剪分离式的设计方法，通过由精轧螺纹钢筋组件仅承担其轴向荷载，参与受弯计算，盲孔内连接钢筋承担剪力，参与受剪计算来实现。

墙肢的正截面承载力可偏保守的仅考虑受拉区的构造柱内纵筋承担拉力，并采用《混凝土结构设计规范》GB 50010中正截面承载力的计算方法进行计算。

墙肢的水平接缝受剪承载力计算，采用与现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1中相同形式的计算公式，公式中包含了穿过水平接缝的钢筋的受剪承载力与轴压力形成的摩擦力。但受剪钢筋截面积仅包含盲孔灌浆连接的钢筋截面积（图7）。

（a）整体墙肢

（b）独立墙肢

图7 水平接缝受剪承载力计算示意

1—预制墙板；2—窗下墙；3—精轧螺纹钢筋组件连接；4—盲孔灌浆连接

6.5.6  竖向接缝采用钢丝绳拉结组件连接时，可以避免构件侧边出筋；生产及安装方便。同济大学及中国建材国际工程集团有限公司进行了竖向接缝采用上述节点的墙板试验，根据试验结果提出了构造要求。试验研究表明，后浇带混凝土发生桁架式剪切破坏，其内配置附加钢筋可起到辅助抗剪作用，增强竖向接缝的抗剪能力。直线布置的钢丝绳拉结组件，在其张紧时会拉动两块预制墙板， 产生相向滑移，致使钢丝绳无法张紧、墙板定位偏移。因此应设置张紧对顶装置。

6.5.8  竖向接缝采用螺栓组件连接时，可以避免预制墙板侧边出筋；便于生产及安装。同济大学与中国建材国际工程集团有限公司进行了竖向接缝采用上述节点的墙板试验，根据试验结果提出了构造要求。

螺栓组件连接节点在安装后，应采用弹性材料填充操作手孔，严禁采用混凝土、灌浆料等材料填充手孔，以防止螺栓组件承担剪力。

6.5.9  当竖向接缝螺栓组件连接节点较少时，结构分析模型中可不考虑节点的影响，即为无连接的自由接缝；当螺栓连接节点数量较多且均匀布置时，也可结构分析模型中设置螺栓连接节点，节点的轴向刚度可由式6.5.9-1计算得出，也可通过有限元分析获得。

6.5.10  同济大学、中国建材国际工程集团有限公司等单位的研究结果表明，在1/1200层间位移角的情况下，当符合本规程的构造规定时，竖向接缝均不会发生明显开裂，承载力均能满足设计要求，因此设计时可不复核小震和风荷载作用下竖向接缝的承载力。

6.5.11  当采用预制连梁或连梁与其垂直的墙板连接时，连梁与墙板宜铰接连接。

# 7  预制墙板制作、运输与堆放

## 7.1 一般规定

7.1.3  墙板结构属于新型结构体系，仍缺少足够的应用和经验积累，对设计要求和质量标准交底可以更全面的指导预制构件生产。

## 7.2 制作准备

7.2.2  钢丝绳拉结组件可通过后浇带调节加工偏差的影响，螺栓组件预留螺栓孔较大亦可起到相同的作用，因此这两类组件可采用现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231规定的加工允许偏差要求。

精轧螺纹钢筋组件既与构造柱内纵筋连接，同时又要满足精轧螺纹钢筋插孔的精度要求，因此精度较高，加工允许偏差较小。

## 7.3 预制墙板制作

7.3.4  墙板上部精轧螺纹钢筋应在混凝土浇筑前顶紧，防止混凝土浇筑过程中连接组件发生移位。

7.3.5  预制墙板使用较多的连接组件，隐蔽工程较多，应在混凝土浇筑前进行重点检查。

## 7.4 预制墙板检验

7.4.3  预制墙板内应用了较多的连接组件，使预制墙板在安装施工时精度要求较高，因此在预制墙板生产后进行预埋件及预留孔的允许偏差检查。

## 7.5 预制墙板运输

7.5.1~7.5.2  预制墙板应采用专用存放架立放，其倾斜角度应保持大于85º，底部应设置柔性支撑，支撑间距不超过2m，相邻预制构件间需用柔性垫层分隔开。预埋螺栓孔应采取海绵棒进行填塞，防止混凝土浇筑时将其堵塞。外形复杂预制墙板应采用专用存放架立放后一起运输，构件在专用存放架的倾斜角度应保持大于85º，专用存放架应固定牢靠。

# 8  施工安装

## 8.1 一般规定

8.1.2  钢丝绳拉结组件连接、螺栓组件连接、精轧螺纹钢筋组件连接的方式在国内属于新材料、新工艺和新技术，安装施工前应制定专项方案，明确重点步骤，控制重点部位、环节的质量及安全管理。

8.1.3  多层墙板结构是一种新的多层结构体系，施工前选择典型单元进行安装试验，不但可以验证设计和施工方案存在的缺陷，还可以培训现场作业人员，验证并完善施工方案实施的可行性，对后续施工具有重要指导意义。

## 8.2 安装与连接

8.2.4  精轧螺母初拧使预制墙板初步固定，竖向接缝连接件安装时会对初步固定的预制墙板有扰动，所以终拧在竖向接缝连接件安装完成后施拧。

# 9  质量验收

9.0.2~9.0.4  连接组件是墙板结构承载力、延性等力学性能、抗震性能的基础，应对各类连接组件进行质量验收。